Demontage Montage - Chaine attache rapide

Date de modification Modifié par … Vers. Description de la modification 10/01/2017 AXAUNE 1.0.0 Création 24/01/2018 AXAUNE 1.0.1 Mise à jour - Module HTML Consultation Qui est concerné ? Toute personne souhaitant utiliser un maillon de jonction à attache rapide (Vélo / Moto ...) de Quoi s'agit-il ? Procédure de présentation du démontage et montage d'une chaîne en utilisant une attache rapide.

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Partie 1 : Demontage Chaine Attache rapide

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Placer l'attache rapide au niveau du pignon |  |  |  | O |
| 2- Démonter l'agraffe |  | Placer la pince en appui sur l'axe du maillon et sur l'agraffe Tourner la pince vers l'avant de la moto |  |  |
| 3- Retirer l'agraffe |  |  |  | O |
| 4- Retirer la plaque (sans axe) |  |  |  | O |
| 5- Retirer la plaque avec axes |  |  |  | O |
| 6- Attache rapide démontée |  |  |  |  |

Partie 2 : Montage Chaîne avec une attache rapide

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Fixer la partie Inférieure de la chaîne |  | sur la partie haute du pignon |  |  |
| 2- Tendre la chaîne |  | En faisant tourner la roue |  |  |
| 3- Positionner la partie supérieure de la chaîne |  | Jusqu'à mettre en contact les 2 extrémités |  |  |
| 4- Vérifier la position des extrémités |  |  |  | O |
| 5- Insérer la plaque avec les 2 axes |  | dans les maillons libres |  |  |
| 6- Nettoyer les extrémités | Retirer les reliquats de graisse, terre .... |  |  |  |
| 7- Fixer la plaque (sans axe) |  |  |  | O |
| 8- Introduire l'agraffe |  |  |  | O |
| 9- Clipper avec la pince universelle |  | Prendre appui sur l'agraffe et sur l'axe le plus proche |  |  |
| 10- Vérifier la fixation |  |  | L'attache est correctement fixée sur les axes |  |

Partie 3 : Erreur : Sens de montage

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Exemple d'erreur de montage |  |  |  | O |
| 2- Simulation d'un obstacle | Un caillou coincé, un amas de terre peuvent déclipper l'attache |  |  |  |
| 3- Retrait de l'attache | O |  |  |  |
| 4- L'attache se retire |  |  |  | O |

Mini-Quizz 1 : Quel est le sens de rotation de la chaîne ?

La roue arrière se rapproche de la roue avant La chaîne avance dans le même sens

Mini-Quizz 2 : Comment placer la pince universelle pour démonter le maillon ?

Prendre appui sur l'axe et sur le bord de l'agraffe

Mini-Quizz 3 : Dans quel sens doit-on mettre l'agraffe ?