Demontage Montage - Machoire de Frein a tambour

De quoi s'agit-il ? Présentation du démontage / montage d'une machoire de frein à tambour simple came 1- Principe du Frein à tambour 2- Démontage de la mâchoire 3- Montage de la mâchoire 4- En cas de problème : Mâchoire mal ajustée Outils ? - Petit tournevis

Illustration du poste de travail

Illustration du materiel utilisé

Partie 1 : Principe du Frein à tambour

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Le flasque |  |  |  | O |
| 2- Eléments d'un frein à tambour simple came |  |  |  | O |
| 3- Principe d'utilisation |  |  |  | O |

Partie 2 : Démontage de la mâchoire

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Faire pivoter une mâchoire |  | Lever une machoire |  |  |
| 2- La mâchoire se désolidarise du support |  |  |  | O |
| 3- Retirer les ressorts |  |  |  | O |

Partie 3 : Montage de la mâchoire

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Assembler les deux mâchoires |  |  | Attention au sens de la pièce |  |
| 2- Maintenir avec une seule main |  |  |  |  |
| 3- Fixer les ressorts |  |  |  | O |
| 4- Fixer le premier ressort |  | Incliner la machoire pour fixer la seconde extrémité du ressort |  |  |
| 5- Insérer le second ressort |  |  |  | O |
| 6- Insérer la 2nde extrémité du ressort |  | Presser avec le pouce |  |  |
| 7- Ouvrir la mâchoire |  |  |  | O |
| 8- Positionner la mâchoire |  | sur le flasque |  |  |
| 9- Prendre appui et rabattre la mâchoire | Rabattre Lentement et Fermement |  |  | O |

Partie 4 : En cas de problème : Mâchoire mal ajustée

| Opérations élémentaires | Sécurité | Instruction | AutoControle | Gestuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Illustration : Mâchoire mal ajustée |  |  |  | O |
| 2- Utiliser le tournevis pour ajuster |  | Ajuster avec un tournevis |  |  |

Outils :

- Tournevis pour ajuster la position de la machoire

Mini-Quizz 1 : Quel est le nom de cette pièce ?

La came écarte les mâchoires afin que celles-ci frottent contre le tambour et freinent le véhicule

Mini-Quizz 2 : Quel est le nom de cette pièce ?

Mini-Quizz 3 : Quel est le nom de cette pièce ?